SAT  KEMIJE- ALKOHOLI, 10. 02. 2012, 8. razred

Pripremila: Ružica Milošević, učiteljica kemije

Alkoholi-spojevi u čiji sastav ulaze ugljik, vodik i kisik.

Opća formula R-OH,

R-alkilna skupina: -CH3(-metil), -C2H5(-etil), -C3H7(-propil),

-OH, funkcijska skupina, hidroksilna, određuje svojstva spoja.

| Kalotni modeli molekula metana, metanola i etanola i modeli izrađeni iz plastelina. Vodik bijele boje, ugljik crne, a kisik crvene. |  |
| --- | --- |

| Alkoholno vrenje je prirodni proces kojim se šećer pretvara u etanol i ugljikov dioksid uz utjecaj enzima kvaščevih gljivica. | U tikvici je vodena otopina šećera s kvascem. Dobiveni ugljikov dioksid uvodi se u bistru vapnenu vodu s fenolftaleinom. |
| --- | --- |
|  | Nakon izvjesnog vremena (oko 20 min), bistra vapnena voda se zamutila, a boja fenolftaleina se izgubila. CO2(g)+Ca(OH)2(ag)(CaCO3(s) + H2O Kalcijev karbonat se ne otapa u vodi i stvara zamućenje. |

|  | Zamućena vapnena voda, dokazna reakcija za ugljikov dioksid. |
| --- | --- |

| Alkoholno vrenje u Erlenmeyerovoj tikvici | Balon se napuhao plinom ugljikovim dioksidom, koji se dobiva u procesu fermentacije tj. alkoholnom vrenju |
| --- | --- |

| Nakon tjedan dana, tikvicu smo otvorili i pomirisali. Osjetio se poznati miris etanola. |  |
| --- | --- |

|  | Etanol se miješa s vodom u svim omjerima, otapa ulje, bolje otapa jod od vode |
| --- | --- |

| Etanol je lako hlapljiva tekućina. Isparavanje je endoterman proces, toplina se uzima iz okoline. Zato etanol može poslužiti za hlađenje. Temperatura prostorije je 200C. | Temperatura termometra čiji smo rezervoar omotali vatom natopljenom alkoholom, se snizila za 100C, a temperatura termometra s vodom se snizila za 5oC. Alkohol brže isparava od vode i više snizi temperaturu. |
| --- | --- |

| Etanol gori svjetlo-plavičastim plamenom pri čemu nastaju ugljikov dioksid i vodena para. | Plamen možemo ugasiti izolacijom od zraka tj. kisika. |
| --- | --- |